# Šventosios uostas

Uosto duomenys:

- Priėmimo bojos koordinatės (Safe Water Buoy): 56°2.02’N  21°3.8'E.

- Kursas į/iš uosto nuo/į priėmimo boją (Safe Course): 137,5°-317,5°.

- Uosto įplaukos vidurio koordinatės (Middle of the gates): 56°1.831'N  21°7.115'E.

- Dienos vedlinės nėra (There is no Leading Line for the day).

- Naktinė vedlinė (Leading Lights) – sektorinis švyturys, iškeltas į 5 metrų aukštį ant metalinės konstrukcijos.

- Švyturio charakteristika (Sectorial Lithouse): BRŽ Bl(4)10s (angl.: GWR Fl (4)10s). Žiburių eiliškumas (sequence light+(dark)): 0,8+(1,2)+ 0,8+(1,2)+ 0,8+(1,2)+ 0,8+(3,2).

Balto žiburio spindulio plotis 2° (White Beam), Žalio ir Raudono spindulio pločiai 1,5° (Green and Red Beams).

- Uosto radijo kanalas (Radio Channel): UTB-10 (VHF-10).

- Šaukinys (Call sign): “Šventoji radio-12”.

- Farvaterio žymėjimo sistema (Fairway System): IALA, Regionas A.

- Farvaterio žalių ir raudonų bojų charakteristika (Fairway Buoyage Lights): Bl 4s (angl.: Fl 4s).

Uosto planas yra patalpintas internetiniu adresu:

http://buriavimomokykla.sailing.lt/Bibl/SVENTOJI_Harbor_plan_LTU.pdf

2011-11-17 dienos duomenimis Šventosios uosto direktorė Airida Česnienė patvirtino, kad 2012 metais bus skelbiamas viešas konkursas, kurio nugalėtojas sezono metu pastoviai gilins įplauką.

2011-11-18 Žiburių charakteristikas patikslino Arvydas Aleksas Narmontas, Uosto kapitono pavaduotojas-tarnybos viršininkas, Uosto priežiūros tarnyba.

Surinko:

Artūras Dovydėnas

www.buriavimomokykla.sailing.lt

2011-11-18